## Slide 1: ILCにおける FPCCD崩壊点検出器についての シミュレーションによる性能評価
日本物理学会 2011年秋季大会 弘前大学
東北大学 釜井大輔
東北大学, 高エ研A, 信州大学B,
杉本康博A, 田窪洋介A, 藤井恵介A,宮本彰也A, 佐藤比佐夫B, 山本均

## Slide 2: ILC
International Linear Collider (国際線型加速器)
  電子・陽電子衝突型線型加速器
  重心エネルギー : 500 GeV (アップグレード  1 TeV)
  ピークルミノシティ : 2 x 1034 cm-2s-1
  全長 : 31 km
偏極電子銃
5GeV 電子
ダンピングリング
偏極陽電子源
(Helical undulator)
5GeV 陽電子
ダンピングリング
最終収束
衝突点
e-
e+

## Slide 3: ILCの崩壊点検出器
ILCが目指す物理
  標準理論を超える物理
  Higgsの精密測定
    H  bb, cc, など
質量(GeV)
1
1
10
0.01
0.1
c
t
b
H
Z
t
ヒッグス結合と質量の相関
ヒッグス結合
100
W
精度良く識別！
b
c
H
数百ミクロン
b, c クォークを精度良く識別(フレーバー・タグ)
要求される
インパクトパラメーター分解能
= 5

## Slide 4: 崩壊点検出器への要求
崩壊点検出器の課題
  衝突点の最近傍に設置される検出器 (R=1.6 cm)
e+
e-
e-
e+
e-
e+
バンチ
バンチ
ペアバックグラウンド
γ
γ

## Slide 5: 崩壊点検出器への要求
崩壊点検出器の課題
  衝突点の最近傍に設置される検出器 (R=1.6 cm)
  1トレイン分のデータを蓄積して読み出しを行う
e+
e-
e-
e+
e-
e+
バンチ
バンチ
ペアバックグラウンド
γ
γ
200 ms
1バンチ
1トレイン =1312バンチ
970 μs
ビーム構造
ここで読み出し

## Slide 6: 崩壊点検出器への要求
崩壊点検出器の課題
  衝突点の最近傍に設置される検出器 (R=1.6 cm)
  1トレイン分のデータを蓄積して読み出しを行う
  ペアバックグラウンドによるピクセル占有率が問題となる。
      20 x 20 um2 CCD で数十%  1%程度にしたい
e+
e-
e-
e+
e-
e+
バンチ
バンチ
ペアバックグラウンド
γ
γ
200 ms
1バンチ
1トレイン =1312バンチ
970 μs
ビーム構造
ここで読み出し

## Slide 7: 崩壊点検出器への要求
崩壊点検出器の課題
  衝突点の最近傍に設置される検出器 (R=1.6 cm)
  1トレイン分のデータを蓄積して読み出しを行う
  ペアバックグラウンドによるピクセル占有率が問題となる。
      20 x 20 um2 CCD で数十%  1%程度にしたい
e+
e-
e-
e+
e-
e+
バンチ
バンチ
ペアバックグラウンド
γ
γ
解決策 : ピクセルを小さくする FinePixelCCD!!
ILCのためにFPCCD崩壊点検出器を開発している。
200 ms
1バンチ
1トレイン =1312バンチ
970 μs
ビーム構造
ここで読み出し

## Slide 8: FPCCD崩壊点検出器
FinePixelCCD崩壊点検出器
  ピクセルサイズ : 5 x 5 um2
  総ピクセル数 : ~1010 pixels
  全空乏型
  トレイン間に読み出し
FPCCD試作器
3ダブレット構造
ILC測定器

## Slide 9: FPCCD崩壊点検出器の利点
ピクセル占有率の低減
FinePixelCCD崩壊点検出器
  ピクセルサイズ : 5 x 5 um2
  総ピクセル数 : ~1010 pixels
  全空乏型
  トレイン間に読み出し
高い位置分解能・インパクトパラメーター分解能
高い2粒子分解能
ビーム由来の高周波ノイズ
の影響を受けない
クラスター形状による入射方向識別
ビーム軸
バックグラウンドは螺旋軌道を描く
バックグラウンド
シグナル

## Slide 10: FPCCDのためのソフトウェア
ILC専用のシミュレーションパッケージはFPCCD崩壊点検出器に対応していなかった。
必要なソフトウェア
  FPCCDから得られる信号を再現(デジタイズ)
  信号から粒子の通過点を再構成 (クラスタリング)
  バックグラウンドとシグナルを重ね合わせる (オーバーレイ)
  これらを開発し、ILC専用のパッケージに組み込んだ。
  通過点から飛跡を再構成 (トラッキング)  開発中

## Slide 11: FPCCDデジタイザー
FPCCDからの出力を再現
  ヒット点の位置と運動量を取得し、飛跡を計算する。
  飛跡とピクセル境界との交点から出力のあるピクセルを特定する。
  粒子の通過距離からエネルギーデポジットを算出し、ランダウ分布で近似する。
  ノイズを乗せる。
真のヒット
飛跡
5µm
5µm
ピクセルヒット
各ピクセルのエネルギーデポジット
keV
(7bitsにデジタイズ)

## Slide 12: FPCCDクラスタリング
粒子の通過点を再構成
  隣接したピクセルを１つのクラスターとみなす。
  エネルギーデポジットによる加重平均として通過点を再構成。
エネルギーデポジット
ラダー
トラック
再構成点
再構成点
クラスタリング前
クラスタリング後
加重平均をとる
1つしかピクセルが鳴らないと分解能が落ちることがある
トラック
エネルギーデポジット
ラダー

## Slide 13: シミュレーション結果
位置分解能
インパクトパラメーター分解能
ピクセル占有率
(既存のトラッキングソフトを使用)

## Slide 14: 位置分解能
各レイヤーでの位置分解能のθ依存
  1umよりも良いR-Φ分解能が得られた。
  θが小さいほどZ分解能は悪い。
  垂直方向のトラックはZ分解能が落ちる。
θ | σZ | σR-φ
90゜ | 1.5 um | 0.94 um
75゜ | 0.64 um | 0.96 um
60゜ | 0.83 um | 0.96 um
45゜ | 1.2 um | 0.96 um
30゜ | 1.6 um | 0.98 um
Z
φ
R
θ
位置分解能

## Slide 15: インパクトパラメーター分解能
運動量ごとのR-Φ方向のインパクトパラメーター分解能
  σノイズ : 50 e-/pixel, スレッショルド : 200 e-/pixel
  要求性能を十分に満たす分解能が得られた。
インパクトパラメーター分解能
θ = 30°
要求性能
θ = 85°
要求性能

## Slide 16: ピクセル占有率
1トレイン分のペアバックグラウンドによるピクセル占有率
  最内層内側 : 2.76 %, 最内層外側 : 1.55 %
  従来のCCDに比べ、非常に低い占有率が得られた。
   この環境で十分精度良くイベント再構成ができるか調べる。
ピクセル占有率 [%]
#BX
最内層 :
第2層 :
ピクセル
占有率
全体のピクセル数
ヒットしたピクセル数
=
  最内層でのピクセル占有率 vs バンチ衝突回数

## Slide 17: 開発中のソフトウェア
トラッキングソフトウェア

## Slide 18: トラッキングソフトウェア
既存のトラッキングソフトウェアに変えて、FPCCD崩壊点検出器の特徴を生かしたトラッキングソフトウェアを開発中
トラッキング
1.トラックファインディング
複数のヒット点からトラックを
形成しうるヒット点を見つける
2.トラックフィッティング
ヒット点が形成するトラックの
パラメーターをフィットする
一般的な
トラックファインディング
FPCCDの構造を生かした
トラックファインディング
Χ2 フィット
Kalman Filter
開発中
導入が完了
Old :
New :

## Slide 19: トラックファインディング – ベクトルヒット
トラックファインディングのアルゴリズムについて
  3ダブレット構造を生かしてトラックを探す。
Outer
Middle
Inner
Tracker Hit

## Slide 20: トラックファインディング – ベクトルヒット
ペア2層でベクトルヒットを作る。
クラスター形状によってフィルタリングを行う。
Outer
Middle
Inner
Tracker Hit
Cluster shape based filter
Create vector hits
ベクトルヒット :

## Slide 21: トラックファインディング – ベクトルヒット
外側2層でだけでヘリックスを作る(最内層はバックグラウンドが多いため)。  スピードアップが期待できる
Matching outer and mid vector
Create helix
Outer
Middle
Inner
Tracker Hit
Cluster shape based filter
Create vector hits

## Slide 22: トラックファインディング – ベクトルヒット
最内層までヘリックスを伸ばし、トラックを決定する。
Matching in inner-vector
Outer
Middle
Inner
Matching outer and mid vector
Create helix
Tracker Hit
Cluster shape based filter
Create vector hits

## Slide 23: トラックファインディング – クラスター形状フィルタ
ベクトルヒットを作る際にクラスター形状により整合をとる。
  より正確なトラックファインディングが期待できる
ラダー
ラダー
Match
Miss Match
ベクトルヒット
ベクトルヒット
このベクトルヒットは
作られない

## Slide 24: まとめと予定
ILCの崩壊点検出器として、FPCCD崩壊点検出器を開発している。
FPCCD崩壊点検出器の性能評価のためのシミュレーションソフトウェアの開発を行った。
  位置分解能 : σR-Φ < 1 um
  インパクトパラメーター分解能 : 要求性能をクリア
  ピクセル占有率 : 最内層内側 2.76%, 最内層外側1.55%
現在トラッキングソフトウェアを開発中
予定
  バックグラウンドの影響の評価
  フレーバータグ性能の評価